COD预制试剂使用说明书

——ULR：0.7～40 mg/L、LR：10～150 mg/L、HR：20/100(20min)～1500 mg/L、HR+：200～15000 mg/L

技术原理

向试样中加入已知量的重铬酸钾溶液，在强硫酸介质中，以硫酸银作为催化剂，经高温消解后，用分光光度法测定COD值。即样品的COD值与试剂中的六价铬减少值和三价铬的增加值成正比，测试350nm、420nm下六价铬或620nm下三价铬的吸光度值，可将吸光度值换算成试样中的COD值。

产品简介

水中的还原性物质包括各种有机物、亚硝酸盐、硫化物、亚铁盐等，但最主要的是有机物；因此，通常把化学耗氧量（COD）作为衡量水中有机物质含量多少的一个综合指标，在水质监测中起着重要的作用。COD值越高，说明水体受有机物的污染越严重，我国多个水质标准都对COD值作出了限制。为免去用户配制试剂和测试过程的繁琐操作，提高检测效率，基于HJ 828-2017和HJ/T 399-2007两个标准，推出了此款COD预制管试剂。

测试注意事项

每次检测要用同批号的小管做空白(空白管可保存用于整批样品测试使用)和测试样品，不同批号不可混用，批号见产品标签；

如果测试样品有较高浊度或悬浮固体，应在一个混合器中对100mL样品进行30秒的均质化处理，对含有大量固体的样品，应适当增加均质化处理的时间；

本系列预装管除了COD（HR+）为抗高氯（可抗10000mg/L氯离子）试剂外，其余试剂适用于氯离子浓度不超过1000 mg/L（稀释后）的水样，否则应该按质量比m[HgSO4] : m[Cl-]≥20:1 的比例额外加入适量硫酸汞固体；

测试的废液中含有剧毒物质硫酸汞和较高浓度硫酸，加热消解过程中管内压力较大，请盖上消解器防护盖，务必戴好手套，佩戴防护眼镜，并穿好防护服，最好在通风橱内进行操作，若含硫酸溶液溅出，应立即用大量清水冲洗，试剂对光敏感，请避光保存；

废液处置：按照地方/区域/国家/国际规章处置内装物/容器，COD测试废液请勿倒入下水道，应该统一收集，委托有资质的单位集中处理；

危险信息：可能腐蚀金属，吞咽有害，可能造成严重皮肤灼伤和眼损伤，对水生生物毒性极大并具有长期持续影响；

事故响应 如误吞咽：漱口，不要催吐。如果皮肤(或头发)接触：立即脱掉所有沾污的衣物，并用水清洗皮肤、淋浴。如果吸入：将受害人移至空气新鲜处并保持呼吸舒适的姿势休息，立即呼叫解毒中心或就医。如溅入眼睛。用水小心冲洗几分钟，如戴隐形眼镜且便于取出则取出隐形眼镜，继续冲洗。沾染的衣服清洗干净后方可重新使用。吸收溢出物，防止材料损坏；

安全储存：存放处须加锁。

COD预制试剂使用说明书

——ULR：0.7～40 mg/L、LR：10～150 mg/L、HR：20/100(20min)～1500 mg/L、HR+：200～15000 mg/L

备注：

程序选择

方法一（哈维森便携式多参数/COD水质检测仪）：预处理步骤完成后，将水质检测仪方法参数调节为COD测试程序，根据试剂量程选择曲线（LR、HR、HR+）。

方法二（哈希DR系列仪器）：预处理步骤完成后，将哈希仪器方法调节至COD测试程序（ULR程序编号 431、LR程序编号 430、HR程序编号 435、HR+用HR程序结果乘以10）。

方法三（Thermo-AQ8100）：预处理步骤完成后，将仪器方法调节至COD测试程序（COD ULR、CODL00、CODH00、CODHP0）

方法四（其它分光光度计）：需绘制标准曲线，取水样加入COD预装管，按同样方法处理和测试，得到待测水样的显色吸光度值A。根据前面的标准曲线公式计算得到待测水样中COD含量。

# Text boxes

1）取两支COD预制管，一支加入2mL去离子水（做空白值），另外一支加入2mL待测水样

*  HR+试剂加0.2mL去离子水和待测水样

4）在预制管还有余热时，将试管上下颠倒几次

3）将预制管放入消解仪中，在165℃下消解20min或150℃下消解2h，消解仪需预热

2）用无尘纸擦净管外壁，将试管上下颠倒几次

5）摇晃完毕，放置试管架中冷却至室温

8）将处理好的样品预制管放入仪器中读数

6）用无尘纸擦净管外壁（此时禁止摇混溶液 ）

7）打开仪器，选择对应COD测量程序（详见备注），将处理好的空白预制管放入仪器中调零